1 – Прижим; 2 - Цилиндр зажима; 3 – Зажим; 4 - Корпус захвата;

5 - Цилиндр поворота захвата; 6 – Стрела; 7 – Рама; 8 - Цилиндр излома стрелы;

9 - Цилиндр наклона стрелы; 10 Траверса; 11 - Цилиндр поворота манипулятора; 12 – Фиксатор; 13 - Ролик

Каталожные номера для заказа

Манипулятор КО-440-8.29.00.000 Z

(для мусоровозов КО-440-5,-6,-7,-8, выпущенных после 1.04.2007 г.)

Манипулятор КО-440-8.29.00.000-01 Z

(для мусоровозов КО-440-5,-6,-7,-8, выпущенных до 1.04.2007 г.)

Для комплектования манипулятора гидрооборудованием (РВД, гидрозамки, штуцера) необходимо дополнительно заказывать:

Монтаж гидрооборудования на манипуляторе КО-440-5.04.03.000

# 3.2.6 Манипулятор

Манипулятор установлен на плите надрамника с правой стороны мусоровоза. Он предназначен для захвата и выгрузки контейнера с мусором в кузов мусоровоза.

Габаритные размеры контейнера для мусора указаны на рис. 11.

Манипулятор состоит из поворотной траверсы 10, рамы 7, стрелы 6, захвата 4 и двух зажимов 3. При помощи гидроцилиндров 2, 5, 8, 9 и 11 осуществляется поворот манипулятора, наклон рамы, подъем стрелы, излом стрелы, поворот захватов и зажим контейнера.

Корпус захвата, стрела, рама и траверса соединены между собой осями вращения.

Траверса является основанием манипулятора. Она установлена осью вращения в плиту надрамника (рис. 12) и поддерживается двумя роликами 13 с внутренней стороны плиты.

1 - Траверса манипулятора; 2 - Плита надрамника; 3 - Шайба разрезная;

4 - Стопор гайки; 5 - Гайка специальная (М95х2); 6 - Подшипник № 8220;

7 - Кольцо уплотнительное (войлок); 8 - Втулка (бронза);

9 – Масленка; 10 - Шайба защитная; 11 - Болт М12х35; 12 - Шайба 12.65Г

Рисунок 12 - Крепление траверсы манипулятора на плиту надрамника.

Сравнение манипуляторов за боковые стенки и за переднюю стенку.

| Манипулятор с захватом за боковые стенки контейнера | Манипулятор КО-440-7.13.00.000 с захватом за переднюю стенку контейнера В этом манипуляторе траверса поз.10 и рама поз.7 такая же как и на левом рисунке. Отличие в стреле поз.6.захвате поз.4 и гидроцил.поз.5.8. |
| --- | --- |
| 1 - Прижим. 2 - Цилиндр зажима. 3 - Зажим. 4 - Корпус захвата. 5 - Цилиндр поворота захвата. 6 - Стрела. 7 - Рама. 8 - Цилиндр излома стрелы. 9 - Цилиндр наклона стрелы. 10 - Траверса. 11 - Цилиндр поворота манипулятора. 12 - Фиксатор. 13 - Ролик. Рисунок 9 - Манипулятор |